## Slide 1
ТЕМА: КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ИХ ЭНЕРГОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Ульянкин Петр Николаевич
к.э.н., доцент
Кафедра экономики и предпринимательства КГТУ
e-mail: upn@cdo-kgtu.ru
тел: (4012) 44-19-10
Калининградский государственный технический университет
Институт экономики и менеджмента Центр дистанционного образования по экономическим специальностям

## Slide 2
Классификация тепловых электростанций
В основном в настоящее время применяется разделение электростанций на КЭС, ТЭЦ, ПГУ, ГТЭС, АЭС.
Для более полной характеристики электростанции можно классифицировать по ряду основных признаков:
виду первичных энергоресурсов;
процессам преобразования энергии;
количеству и виду энергоносителей;
видам отпускаемой энергии;
режиму работы;
кругу охватываемых потребителей;

## Slide 3
По видам первичных энергоресурсов различаются электростанции, применяющие топливо:
По процессам преобразования энергии выделяются электростанции, в которых:
органическое — ТЭС;
ядерное — АЭС.
полученная тепловая энергия преобразуется в механическую, а затем в электрическую — ТЭС, АЭС;
полученная тепловая энергия непосредственно превращается в электрическую — электростанции с МГД-генераторами (МГД-ЭС), СЭС с фотоэлементами и др.
По количеству и виду используемых энергоносителей различаются электростанции:
с одним энергоносителем — КЭС и ТЭЦ, атомные КЭС и ТЭЦ на паре. АЭС с газовым энергоносителем, ГТЭС;
с двумя разными по фазовому состоянию энергоносителями — парогазовые, в том числе ПГ-КЭС и ПГ-ТЭЦ;
с двумя разными энергоносителями одинакового фазового состояния — бинарные.
По видам отпускаемой энергии различаются электростанции:
отпускающие только или в основном электрическую энергию — ГЭС, ГАЭС, КЭС, атомные КЭС, ГТЭС, ПГ-КЭС и др.;
отпускающие электрическую и тепловую энергию — ТЭЦ, атомные ТЭЦ, ГТ-ТЭЦ и др.

## Slide 4
По кругу охватываемых потребителей выделяются:
районные электростанции — ГРЭС (государственная районная электрическая станция);
местные электростанции для электроснабжения отдельных населенных пунктов;
блок-станции для электроснабжения отдельных потребителей.
По режиму работы в ЭЭС различаются электростанции:
базовые;
маневренные или полупиковые;
пиковые.
К первой группе относятся крупные, наиболее экономичные КЭС, атомные КЭС, ТЭЦ на теплофикационном режиме, ко второй — маневренные конденсационные электростанции, ПГ-КЭС и ТЭЦ, к третьей — ГДЭС, ГТЭС. Частично в пиковом режиме работают ТЭЦ и менее экономичные КЭС.
В последнее время КЭС и атомные КЭС все в большей степени увеличивают отпуск тепловой энергии. Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), кроме электроэнергии, выраба- тывают тепло; использование тепла отработавшего пара при комбинированном производстве энергии обеспечивает значительную экономию топлива.
Если отработавший пар или горячая вода используется для технологических процессов, отопления и вентиляции промышленных предприятий, то ТЭЦ называются промышленными. При использовании тепла для отопления и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий городов ТЭЦ называются коммунальными (отопительными). Промышленно-отопительные ТЭЦ снабжают теплом как промышленные предприятия, так и население. На отопительных ТЭЦ наряду с теплофикационными турбоустановками имеются водогрейные котлы для отпуска тепла в периоды пиков тепловой нагрузки.

## Slide 5
Для каждого типа электростанций имеются свои внутренние признаки классификации.
Например, КЭС и ТЭЦ различаются по начальным параметрам, технологической схеме (блочные и с поперечными связями), единичной мощности блоков и т.п. АЭС классифицируются по типу реакторов (на тепловых и быстрых нейтронах), по конструкции реакторов и др.
Наряду с рассмотренными выше основными типами электростанций в России развиваются также парогазовые и чисто газотурбинные электростанции.
Парогазовые электростанции (ПГЭС) применяются в двух вариантах: с высоконапорным парогенератором и со сбросом выхлопных газов в котлоагрегаты обычного типа. При первом варианте продукты сгорания из камеры сгорания под давлением направляются в высоконапорный компактный парогенератор, где вырабатывается пар высокого давления, а продукты сгорания охлаждаются до 750—800 °С, после чего они направляются в газовую турбину, а пар высокого давления подается в паровую турбину.
При втором варианте продукты сгорания из камеры сгорания с добавлением необходимого количества воздуха для снижения температуры до 750—800 °С направляются в газовую турбину, а оттуда отходящие газы при температуре примерно 350—400 °С с большим содержанием кислорода поступают в обычные котлоагрегаты паротурбинных ТЭС, где выполняют функцию окислителя и отдают свое тепло.

## Slide 6
В первой схеме должен сжигаться природный газ либо специальное газотурбинное жидкое топливо, во второй — такое топливо должно сжигаться только в камере сгорания газовой турбины, а в котлоагрегатах — мазут или твердое топливо, что представляет определенное преимущество. Комбинирование двух циклов дает повышение общего КПД ПГЭС примерно на 5—6 % по сравнению с паротурбинной КЭС. Мощность газовых турбин ПГЭС составляет примерно 20—25 % мощности парогазового блока. В связи с тем, что удельные капиталовложения в газотурбинную часть ниже, чем в паротурбинную, на ПГЭС достигается уменьшение удельных капиталовложений на 10—12 %. Парогазовые блоки обладают большей маневренностью, чем обычные конденсационные блоки, и могут быть использованы для работы в полупиковой зоне, так как более экономичны, чем маневренные КЭС.

## Slide 7
1
Охарактеризуйте ТЭЦ и КЭС по всем классификационным признакам.
2
Перечислите факторы, от которых зависят экономические показатели КЭС.
3
Каковы основные особенности ТЭЦ? Для покрытия какой части графика нагрузки используются их мощности?
4
В чем состоят основные особенности ПГЭС и ГТЭС, как это отражается на технико-экономических показателях?
Контрольные вопросы